附件1：

武汉市优质门窗工程示范项目评选

（楚轩杯）

申

报

表

项目名称：

申报单位：

申报日期：

武汉门窗协会制

年    月    日

武汉市优质门窗工程示范项目（楚轩杯）

评审申报表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地址 |  |
| 项目规模 |  | 项目金额 |  |
| 开工时间 |  | 完工时间 |  |
| 企业名称 |  | 企业邮箱 |  |
| 企业地址 |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |
| 项目经理 |  | 联系电话 |  |
| 申报单位意见： 经研究，我单位决定自愿申请参加优质门窗工程示范项目评定，并承诺所提供的资料及数据真实有效，如有虚假愿负全部责任。 负责人：（签名，单位盖章） 年 月 日 |
| 审核单位意见： 同意申报 负责人：（签名，单位盖章） 年 月 日 |

相关证明材料复印件

相关证明材料包括：（每页加盖公章）

（一）企业法人营业执照等征兆复印件。

（二）三个月内市级以上法定检测机构出具型式检测报告复印件。

（三）监理，建筑商，开发商出具相关证明材料。

（四）项目工程合同复印件。

（五）项目照片荣誉证书等其他有利于项目评审的相关资料。

附件2：武汉门窗协会优质门窗工程示范项目（楚轩杯）评分表

| 评审类别 | 评审项目 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、产品质量 （45分） | 窗框扇安装：安装牢固，开关灵活，关闭严密，无倒翘，推拉门窗必须有防脱落措施 | 3分 |  |
|  | 固定片安装：转角位<150mm，其余间距<400mm | 2分 |  |
|  | 玻璃安装：有软垫，四周内外对称固定，注胶饱满光滑均匀 | 2分 |  |
|  | 砂浆填塞：清理、洒水、配比、严实、平整、无裂缝 | 2分 |  |
|  | 配件安装：正确牢固，外露螺丝有封胶，配合间隙<0.2mm，不缺钉及附件，拼缝内有胶 | 3分 |  |
|  | 防水剂按规定要求配比涂刷，无漏刷，无起皮，无气泡，无洞孔 | 2分 |  |
|  | 刷防水剂：涂刷厚度为：0.8mm至1.0mm | 2分 |  |
|  | 防水剂涂刷宽度范围：压住框边5mm，至门窗洞口之处卷边50mm | 2分 |  |
|  | 外观质量：安装时保护膜完好，安装后全窗无污染，无余胶，无色差，无伤痕，无变形 | 2分 |  |
|  | 门窗扇开关应力：N<50 | 2分 |  |
|  | 框与墙体之间注胶：应填嵌饱满，密封胶表面应光滑，顺直，无裂纹 | 2分 |  |
|  | 扇密封胶条或毛毡密封条：安装完好，不得脱槽，无欠缺无损坏 | 3分 |  |
|  | 排水孔、口畅通，位置和数量应正确 | 2分 |  |
|  | 门窗槽口宽度，高度小于1500mm，允许偏差1.5mm。大于1500mm，允许偏差2mm。 | 2分 |  |
|  | 门窗槽口对角线长度小于2000mm允许偏差3mm，大于2000允许偏差4mm | 2分 |  |
|  | 门窗框的正侧面垂直度，允许偏差2.5mm | 2分 |  |
|  | 门窗横框的水平度，允许偏差2mm | 2分 |  |
|  | 门窗横框标高，允许偏差5mm | 2分 |  |
|  | 门窗竖向偏离中心，允许偏差5mm | 2分 |  |
|  | 平开门窗扇与框搭接量，允许偏差1mm | 2分 |  |
|  | 推拉门窗扇与框搭接量，允许偏差1.5mm | 2分 |  |
| 二、材料及成品保护 （20分） | 玻璃摆放底部垫木方防潮，存放于干燥通风且有盖的建筑物内 | 2分 |  |
|  | 施工队有专人看管材料，工具及其他耗材摆放整齐，有收发登记或跟踪检查使用情况 | 2分 |  |
|  | 材料全部有标识，主材有收发流水收发登记且账务相符 | 2分 |  |
|  | 禁止在成品上作业，竣工清洗前保护膜85%以上完好 | 2分 |  |
|  | 电切割机使用有防护、防火措施，危险品有隔离措施，消防器材摆放位置方便易取 | 2分 |  |
|  | 开闭扇全部关闭，防止高空坠物砸碎玻璃 | 2分 |  |
|  | 现场施工造成污染物及时清理，如水泥砂浆焊渣等 | 2分 |  |
|  | 因成品保护措施不当造成成品报废 | 2分 |  |
|  | 门窗胶纸损坏或脱落要及时补贴 | 2分 |  |
|  | 地门框下横料必须有木槽覆盖保护，木槽长度不小于门框长度70% | 2分 |  |
| 三、安全施工 （27分） | 材料进场分类摆放，不能摆放在通道、机架口、楼梯口、门窗口，且摆放时必须用木方垫底并靠墙摆放整齐 | 2分 |  |
|  | 是否作安全技术交底记录 | 2分 |  |
|  | 是否戴安全帽，施工人员是否全部买保险，有无实施三级安全教育 | 2分 |  |
|  | 是否系安全带安全扣 | 2分 |  |
|  | 工人是否穿工衣 | 2分 |  |
|  | 禁止穿拖鞋、赤脚、赤膊 | 2分 |  |
|  | 现场用电有配电箱，并有效接地 | 2分 |  |
|  | 禁止高处作业抛物 | 2分 |  |
|  | 禁止工作岗位上吸烟 | 2分 |  |
|  | 禁止酒后上班 | 2分 |  |
|  | 遵守甲方和总包方规章制度，并服从管理 | 3分 |  |
|  | 工地公告板重点内容记录，有无形象性标语及安全标识 | 2分 |  |
|  | 管理人员精神面貌 | 2分 |  |
| 四、资料备案 （8分） | 各类往来联系函，其他技术资料 | 2分 |  |
|  | 工地考勤是否按实考勤 | 2分 |  |
|  | 施工自检记录 | 2分 |  |
|  | 施工日志 | 2分 |  |
| 项目名称： | 合计得分 |

评分时间：                              评审专家签名：